## Slide 1
TE3001B Fundamentos de Robótica
19 de Febrero del 2026
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 2: Bienvenida
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 3
“Un modelo matemático de un sistema dinámico es un conjunto de ecuaciones que representan la dinámica del sistema con precisión.”
–Katsuhiko Ogata
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 4: Clase Anterior 05
-Análisis de transformaciones rotacionales en robots manipuladores
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 5
Introducción a Dinámica
Transformaciones Rotacionales
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
¿Qué es una Transformación Rotacional?
En robótica, una transformación del eje de rotación es una herramienta matemática, generalmente representada por una matriz de rotación (3x3) o una matriz de transformación homogénea (4x4), que define la nueva orientación y posición de un sistema de referencia local (un eslabón o articulación del robot) con respecto a un sistema de referencia fijo (la base o el mundo).

## Slide 6
Introducción a Dinámica
Transformaciones Rotacionales
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Ejemplo:
Realiza el análisis de transformaciones Rotacionales para el siguiente diagrama de alambre.
x0
y0
z0
SISTEMA DE REFERENCIA GLOBAL (Mundo)

## Slide 7
Introducción a Dinámica
Transformaciones Rotacionales
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Regla de la mano derecha
x0
y0
z0
Marco de referencia inercial

## Slide 8
Introducción a Dinámica
Transformaciones Rotacionales
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Transformación 1: Rotación de S0 a S1
“Rotación positiva de 90° alrededor del eje X0”
x0
y0
z0
SISTEMA DE REFERENCIA GLOBAL (Mundo)

## Slide 9
Introducción a Dinámica
Transformaciones Rotacionales
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Transformación 2: Rotación de S1 a S2
“No existe Transformación de Rotación”
x0
y0
z0
SISTEMA DE REFERENCIA GLOBAL (Mundo)

## Slide 10
Introducción a Dinámica
Transformaciones Rotacionales
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Transformación 3: Rotación de S2 a S3
“Rotación positiva de 90° alrededor del eje X2
más
Rotación positiva de 90° alrededor del eje Y2”
x0
y0
z0
SISTEMA DE REFERENCIA GLOBAL (Mundo)
x2
y2
z2

## Slide 11
Introducción a Dinámica
Transformaciones Rotacionales
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Transformación 4: Rotación de S3 a S4
“No existe Transformación de Rotación”
x0
y0
z0
SISTEMA DE REFERENCIA GLOBAL (Mundo)

## Slide 12: Clase Actual 06
-Transformaciones Lineales (Traslaciones)
-Análisis de diferentes configuraciones de robots manipuladores
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 13
Introducción a Dinámica
Transformaciones Lineales
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
¿Qué es una Transformación Lineal?
Una transformación lineal en robótica es una función matemática, representada por un vector de translación, que se mapea de un espacio a otro para modelar movimientos geométricos como rotaciones, escalas y reflexiones de componentes robóticos. Estas operaciones permiten calcular la cinemática, dinámica y orientación de robots.
x1
z1
y1
x2
z2
y2
x3
z3
y3
x4
z4
y4
x5
z5
y5
x6
z6
y6

## Slide 14
Introducción a Dinámica
Transformaciones Rotacionales y Traslacionales
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Ejemplo:
Realiza el análisis de transformaciones Rotacionales y Traslacionales para el siguiente diagrama de alambre.
x0
y0
z0
SISTEMA DE REFERENCIA GLOBAL (Mundo)

## Slide 15
Introducción a Dinámica
Transformaciones Rotacionales y Traslacionales
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Transformaciones de S0 a S1
Rotación
“Rotación positiva de 90° alrededor del eje X0”
Translación
“Translación positiva de L1 sobre el eje Z0”
x0
y0
z0
SISTEMA DE REFERENCIA GLOBAL (Mundo)
L1
L2
L3
L4

## Slide 16
Introducción a Dinámica
Transformaciones Rotacionales y Traslacionales
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Transformaciones de S0 a S1
Rotación
“Rotación positiva de 90° alrededor del eje X0”
Translación
“Translación positiva de L1 sobre el eje Z0”
TRANSFORMACIÓN MATEMÁTICA
Rotación
Matriz de rotación alrededor del eje Z0
Matriz de rotación alrededor del eje X0 Evaluada en +90
x
Translación
Vector de Traslación de S0 a S1

## Slide 17
Introducción a Dinámica
Transformaciones Rotacionales y Traslacionales
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Transformaciones de S1 a S2
Rotación
“No existe transformación de rotación”
Translación
“Translación positiva de L2*cos() sobre el eje X1”
“Translación positiva de L2*sen() sobre el eje Y1”
x0
y0
z0
SISTEMA DE REFERENCIA GLOBAL (Mundo)
L1
L2
L3
L4

## Slide 18
Introducción a Dinámica
Transformaciones Rotacionales y Traslacionales
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Transformaciones de S1 a S2
Rotación
“No existe transformación de rotación”
Translación
“Translación positiva de L2*cos() sobre el eje X1”
“Translación positiva de L2*sen() sobre el eje Y1”
TRANSFORMACIÓN MATEMÁTICA
Rotación
Matriz de rotación alrededor del eje Z1
Translación
Vector de Traslación de S1 a S2

## Slide 19
Introducción a Dinámica
Transformaciones Rotacionales y Traslacionales
Transformaciones de S2 a S3
Rotación
“Rotación positiva de 90° alrededor del eje X2 más…..
Rotación positiva de 90° alrededor del eje Y2”
Translación
“Translación positiva de L3*cos() sobre el eje X2”
“Translación positiva de L3*sen() sobre el eje Y2”
x0
y0
z0
SISTEMA DE REFERENCIA GLOBAL (Mundo)
L1
L2
L3
L4
x2
y2
z2

## Slide 20
Introducción a Dinámica
Transformaciones Rotacionales y Traslacionales
Transformaciones de S2 a S3
Rotación
“Rotación positiva de 90° alrededor del eje X2 más…..
Rotación positiva de 90° alrededor del eje Y2”
Translación
“Translación positiva de L3*cos() sobre el eje X2”
“Translación positiva de L3*sen() sobre el eje Y2”
TRANSFORMACIÓN MATEMÁTICA
Translación
Vector de Traslación de S2 a S3
Rotación
Matriz de rotación alrededor del eje Z2
Matriz de rotación alrededor del eje X2 Evaluada en +90
x
x
Matriz de rotación alrededor del eje Y2 Evaluada en +90

## Slide 21
Actividad 2 (Transformaciones)
1. Utilizar el repositorio con el nombre: Actividad 2
2. Obtener el análisis de las transformaciones rotacionales y traslacionales para las siguientes configuraciones:
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
ROBOT Antropomórfico (6GDL)
ROBOT Industrial (6GDL)

## Slide 22
Actividad 2 (Análisis de transformaciones)
3. Obtener las matrices de rotación y el vector de traslación para cada articulación. Incluir la representación del procedimiento matemático.
4. Generar un reporte con los resultados obtenidos del análisis de transformaciones rotacionales y traslacionales. Incluir el diagrama de los marcos de referencia de cada transformación.
5. Subir el link del repositorio en CANVAS para “Evaluación”
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 23
Fin de la Sesión
Preguntas?
Alfredo.garcias@tec.mx
https://itesm.zoom.us/j/9648719322
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez