## Slide 1
TE3001B Fundamentos de Robótica
05 de Marzo del 2026
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 2: Bienvenida
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 3
“Un modelo matemático de un sistema dinámico es un conjunto de ecuaciones que representan la dinámica del sistema con precisión.”
–Katsuhiko Ogata
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 4: Clase Anterior 11
- Solución de la Evaluación
- Introducción a Dinámica
- Fuerzas
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 5
Introducción a Dinámica
Energía Cinética
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
¿Qué es la energía cinética?
La energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a su movimiento relativo. Se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada (cualquier objeto) desde el reposo hasta la velocidad indicada. Una vez conseguida esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su velocidad. Para que el cuerpo regrese a su estado de reposo se requiere un trabajo negativo de la misma magnitud que su energía física.

## Slide 6
Introducción a Dinámica
Energía Cinética
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Energía cinética rotacional
En el campo de la física, la energía cinética de rotación o energía rotacional es la energía cinética de un cuerpo rígido, que gira en torno a un eje fijo. Esta energía depende del momento de inercia y de la velocidad angular del cuerpo.

## Slide 7
Introducción a Dinámica
Energía Cinética
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Energía potencial
La energía potencial es la energía almacenada en un objeto o sistema de objetos. Puede estar relacionada con su posición, los enlaces de su estructura química, su potencial de desintegración radioactiva o incluso su forma, por poner algunos ejemplos.

## Slide 8
Introducción a Dinámica
Velocidad Lineal en rotación
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Velocidad lineal en el movimiento circular
La velocidad lineal de un objeto en movimiento circular está relacionada con el radio de la trayectoria y la velocidad angular. La velocidad lineal se calcula como el producto cruz del radio y la velocidad angular: v = Rω

## Slide 9
Introducción a Dinámica
Centro de masa
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Centro de masa
El centro de masa es una posición definida en relación a un objeto o a un sistema de objetos. Es el promedio de la posición de todas las partes del sistema, ponderadas de acuerdo a sus masas.

## Slide 10
Introducción a Dinámica
Función tic toc
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Temporizador
tic opera con la función toc para medir el tiempo transcurrido. La función tic registra el tiempo actual y la función toc utiliza el valor registrado para calcular el tiempo transcurrido.

## Slide 11: Clase Actual 12
- Modelo de Energía y Lagrangiano
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 12
Revisión de energía cinética del péndulo
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
*
V Transpuesta
V
m *
Energía Cinética Traslacional =
*
W Transpuesta
W
*
Energía Cinética Rotacional =
*
I

## Slide 13
Introducción a Dinámica
Fuerzas
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Introducción
Un robot manipulador es un sistema mecánico muy complejo cuya descripción analítica requiere de ecuaciones diferenciales. El modelo dinámico del robot manipulador permite explicar todos los fenómenos físicos que actúan en su estructura mecánica, tales como: efectos inerciales, fuerzas centrípetas y de Coriolis, par gravitacional y fricción, los cuales son fenómenos físicos intrínsecos o propios de la naturaleza del robot.

## Slide 14
Introducción a Dinámica
Modelo Dinámico
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Modelo dinámico de un robot manipulador
El modelo dinámico de un robot manipulador de “n” grados de libertad está dado por la siguiente ecuación, que en su forma compacta y con la notación más utilizada en el área de la robótica se encuentra descrito de la siguiente forma:
Donde:
Las variables articulares son:
Posición articular
Velocidad articular
Aceleración articular

## Slide 15
Introducción a Dinámica
Modelo Dinámico
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Modelo dinámico de un robot manipulador
El modelo dinámico de un robot manipulador de “n” grados de libertad está dado por la siguiente ecuación, que en su forma compacta y con la notación más utilizada en el área de la robótica se encuentra descrito de la siguiente forma:
Donde:
— Vector de torques o fuerzas articulares
Representa los torques (o fuerzas) que aplican los actuadores en cada articulación del robot.
Es un vector de dimensión si el robot tiene grados de libertad (GDL).
Es la entrada del sistema dinámico.

## Slide 16
Introducción a Dinámica
Modelo Dinámico
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Modelo dinámico de un robot manipulador
El modelo dinámico de un robot manipulador de “n” grados de libertad está dado por la siguiente ecuación, que en su forma compacta y con la notación más utilizada en el área de la robótica se encuentra descrito de la siguiente forma:
Donde:
M(q)​ — Término de inercia
es la matriz de inercia del robot.
Depende de la configuración articular .
Es una matriz simétrica y definida positiva.

## Slide 17
Introducción a Dinámica
Modelo Dinámico
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Modelo dinámico de un robot manipulador
El modelo dinámico de un robot manipulador de “n” grados de libertad está dado por la siguiente ecuación, que en su forma compacta y con la notación más utilizada en el área de la robótica se encuentra descrito de la siguiente forma:
Donde:
— Fuerzas centrífugos y de Coriolis
es la matriz de Coriolis y fuerzas centrífugas.
Depende de:
  la posición articular
  la velocidad articular

## Slide 18
Introducción a Dinámica
Modelo Dinámico
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Modelo dinámico de un robot manipulador
El modelo dinámico de un robot manipulador de “n” grados de libertad está dado por la siguiente ecuación, que en su forma compacta y con la notación más utilizada en el área de la robótica se encuentra descrito de la siguiente forma:
Donde:
g(q) — Vector de gravedad
Representa los torques causados por la gravedad sobre cada eslabón.
Depende únicamente de:

## Slide 19
Introducción a Dinámica
Modelo Dinámico
Modelo dinámico de un robot manipulador
El modelo dinámico de un robot manipulador de “n” grados de libertad está dado por la siguiente ecuación, que en su forma compacta y con la notación más utilizada en el área de la robótica se encuentra descrito de la siguiente forma:
Donde:
​(, ​) — Fricción y fuerzas externas. Este término modela efectos no ideales. Incluye principalmente:
Fricción en articulaciones
Fricción viscosa
Fricción de Coulomb
Fuerzas externas
Fuerzas que actúan desde el entorno: contacto con objetos, interacción humano-robot y fuerzas de herramientas

## Slide 20
Introducción a Dinámica
Modelo Dinámico
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Inercia
El efecto inercial significa el cambio de estado de movimiento del robot manipulador. El efecto inercial en robots es la resistencia que presentan los componentes (eslabones, articulaciones, carga útil) a cambiar su estado de movimiento, ya sea iniciar, detener o modificar la velocidad/dirección. Depende de la masa, la carga útil y la distancia al centro de gravedad, afectando el control preciso y la estabilidad.

## Slide 21
Introducción a Dinámica
Modelo Dinámico
Fuerzas centrípetas y de Coriolis
Las fuerzas centrípetas son fuerzas radiales, teniendo un signo contrario a las fuerzas centrífugas. La fuerza de Coriolis representa una desviación del movimiento de translación debido a su componente en rotación.

## Slide 22
Introducción a Dinámica
Modelo Dinámico
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Par gravitacional
El par gravitacional en robótica es el torque (momento de fuerza) que la gravedad ejerce sobre las articulaciones de un robot debido al peso de sus propios eslabones y la carga que transporta. Este par varía según la configuración geométrica del robot, y debe compensarse mediante los actuadores (motores) para mantener la posición o moverse con precisión.

## Slide 23
Introducción a Dinámica
Modelo Dinámico
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Fenómeno de fricción
El fenómeno de fricción tiene el efecto físico de oponerse al movimiento del robot; su característica principal es un fenómeno disipativo en velocidades diferentes a 0 y con entradas acotadas desde el primer y tercer cuadrante, lo que permite considerar los modelos tradicionales de fricción viscosa, Coulomb y estática. La característica disipativa de la fricción significa que convierte la energía mecánica en energía térmica.

## Slide 24
Metodología Euler-Lagrange
Lagrangiano
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Obtención del Modelo Dinámico
A continuación, se describe la metodología de las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange, aplicada a robots manipuladores.
“Es la derivada total respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la velocidad generalizada, menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la coordenada generalizada.
𝑞”

## Slide 25
Metodología Euler-Lagrange
Lagrangiano
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Obtención del Modelo Dinámico

## Slide 26
Metodología Euler-Lagrange
Lagrangiano
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Obtención del Modelo Dinámico

## Slide 27
Metodología Euler-Lagrange
Lagrangiano
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Obtención del Modelo Dinámico

## Slide 28
Metodología Euler-Lagrange
Lagrangiano
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Obtención del Modelo Dinámico

## Slide 29
Actividad 6 (Modelado de Energía y Lagrangiano)
1. Crear un nuevo repositorio con el nombre: Actividad 6
2. Obtener el modelo de la energía total y Lagrangiano para cada una de las siguientes configuraciones de robots manipuladores:
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robot Péndulo (1gdl)
Robot Rotacional (2gdl)
Robot Cartesiano (3gdl)

## Slide 30
Actividad 6 (Modelado de Energía y Lagrangiano)
3. Generar un reporte de los pasos para poder obtener la energía total y el Lagrangiano. Incluir el Código en MATLAB
4. Subir el link del repositorio en CANVAS para “Evaluación”
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 31
Fin de la Sesión
Preguntas?
Alfredo.garcias@tec.mx
https://itesm.zoom.us/j/9648719322
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez